## Slide 1: ARDUINO
Prof. Me. Pietro Martins de Oliveira

## Slide 2: Microcontroladores
Arduino
  Open-scource (open hardware);
  Prototipação de projetos eletrônicos;
  Comunidade maker:
    Artistas;
    Designers;
    Hobbistas;
    Cientistas.
  www.arduino.cc
Fonte: Arduino homepage

## Slide 3: Arduino
Tratamento de dados:
  Recebe, gera e interpreta dados;
  Dados digitais e analógicos.
Automação de tarefas
  Controles residenciais;
  Robótica;
  Design interativo;
  Projetos eletrônicos.

## Slide 4: Sinais Analógicos × Sinais Digitais
Dados analógicos:
  O sinal é como uma onda contínua (não-discretos);
  Dados em formato original (não-tratados).
Dados digitais:
  O sinal “convertido” em bits: 0 (zero) ou 1 (um);
  Onda analógica é utilizada para compor os dados digitais via amostragem;
  É possível fazer a conversão inversa: a partir dos dados digitais, gera-se uma onda analógica muito parecida com o sinal original (PWM).

## Slide 5: Detalhes do Hardware – Arduino Uno
Pinos analógicos
Alimentação (energia) Externa
USB
Botão Reset
Pinos digitais
Terra (0V - GND)
Terra (0V - GND)
+5 V
+3,3 V
Microcontrolador ATmega328
LEDs
Fonte: Adaptado pelo autor - https://www.arduino.cc/

## Slide 6: Arduino - Versões
Fonte: https://www.arduino.cc/en/Main/Boards

## Slide 7: Arduino - Versões
Fonte: https://www.arduino.cc/en/Main/Boards

## Slide 8: Arduino - Shields
Shields são extensões para o Arduino:
  Bluetooth;
  Conexão Ethernet;
  Ponte H (motores);
  Controladora USB;
  Protoboard;
  MicroSD/SD;
  MP3 player;
  Display: 7 segmentos / LCD;
  Teclado: numérico/alfanumérico;
  Sensores.
Fonte: o autor

## Slide 9: Programando o Arduino - IDE
Ambiente de Desenvolvimento
  C/C++;
  Corpo principal do programa:
    Setup;
    Loop.
  Funcionalidades:
    Verify;
    Upload;
    Serial Monitor.
Fonte: o autor

## Slide 10: APROFUNDE SEUS CONHECIMENTOS
Para mais detalhes e exemplos da utilização do Arduino:
  MONK, Simon. Programação com Arduino: começando com sketches. Porto Alegre: Bookman, 2013. 148 p. (Série Tekne) ISBN 978-85-8260-026-9

## Slide 11: Referências
ARDUINO HOMEPAGE. Disponível em: <https://www.arduino.cc/>. Acesso em: 31 de agosto de 2018.
  MONK, Simon. Programação com Arduino: começando com sketches. Porto Alegre: Bookman, 2013.

## Slide 12: ARDUINO
Prof. Me. Pietro Martins de Oliveira

## Slide 13: INTRODUÇÃO À ELETRÔNICA BÁSICA
Prof. Me. Pietro Martins de Oliveira

## Slide 14: Protótipos com Componentes Eletrônicos
Protoboard:
  Emula o circuito final: elimina necessidade de soldar;
  Útil para conectar componentes e testar o circuito;
  Placa com conectores para criar protótipos:
    Trilhas horizontais (roxo): um único “fio”;
    Trilhas verticais (verde): um único “fio”.

## Slide 15: Protótipos com Componentes Eletrônicos
LEDs (Light Emitting Diode):
  Pequenas “lâmpadas”;
  Várias cores / Tensões de alimentação variadas;
  O acionamento de um LED depende das tensões aplicadas em seus terminais;
    Só funciona em “um sentido”.
Fonte: pixabay.com

## Slide 16: Protótipos com Componentes Eletrônicos
Resistência (Resistor):
  Cria resistência na corrente elétrica, diminuindo a tensão em seus terminais;
  A unidade de medida desse componente é o OHM (letra grega ômega – Ω);
  Úteis para regular a tensão/corrente aplicada à um componente específico;
  Arduino: pinos digitais trabalham em 5 V (cinco volts) e 40 mA (quarenta miliampéres);
  É um componente que pode superaquecer caso sejam aplicadas corrente/voltagem muito altas em seus terminais.

## Slide 17: Protótipos com Componentes Eletrônicos
Resistências
Fonte: pixabay.com

## Slide 18: Protótipos com Componentes Eletrônicos
Resistências:
  Como saber qual resistor utilizar? Devemos saber quais são as especificações dos componentes que serão conectados ao resistor: corrente & voltagem;
  Pode-se empregar a seguinte fórmula para calcular qual é o resistor mais adequado:
  Onde R é o valor da resistência, Vc é a voltagem do componente que será conectado ao resistor, Vf é a voltagem fornecida e i é a corrente do componente.

## Slide 19: Protótipos com Componentes Eletrônicos
Exemplo de Cálculo de Resistência
  Considere que o componente é um LED verde que utiliza necessita de uma tensão de 2 V (dois volts) e 35 mA (trinta e cinco miliampéres). Sabendo que o Arduino oferece 5 V de tensão, temos:
85,71 Ω

## Slide 20: Protótipos com Componentes Eletrônicos
Exemplo de Cálculo de Resistência:
  Não existe um resistor cuja resistência mede exatamente 85,71 Ω.
  Devemos encontrar um resistor com valor de resistência próximo a 85,74 Ω.
  Devemos garantir que o LED não seja danificado por receber tensão ou corrente maiores que o especificado: escolhe-se um valor maior que 85,74 Ω.
  O mais próximo, para garantir segurança, é o resistor de 100 Ω.

## Slide 21: Protótipos com Componentes Eletrônicos

## Slide 22: APROFUNDE SEUS CONHECIMENTOS
Para mais informações a respeito de circuitos elétricos e seus respectivos componentes:
  BURIAN JUNIOR, Yaro; LYRA, Ana Cristina C. Circuitos elétricos. São Paulo: Prentice-Hall, 2006. ISBN 9788576050728

## Slide 23: Referências
BURIAN JUNIOR, Yaro; LYRA, Ana Cristina C. Circuitos elétricos. São Paulo: Prentice-Hall, 2006.

## Slide 24: INTRODUÇÃO À ELETRÔNICA BÁSICA
Prof. Me. Pietro Martins de Oliveira

## Slide 25: EXEMPLOS: LED BLINK
Prof. Me. Pietro Martins de Oliveira

## Slide 26: Programando o Arduino - Exemplo
O exemplo clássico em microcontroladores:
  Piscar um LED (led blink);
  Conectar o Arduino ao computador;
  Abrir a IDE do Arduino;
  Transcrever o código do exemplo para a IDE;
  Ler o programa para interpretar os comandos;
  Compilar o programa;
  Enviar (upload) o programa da IDE para o Arduino;
  Observar a execução (simulador).
    https://www.tinkercad.com

## Slide 27: Hardware – Exemplo “Pisca-pisca”
Fonte: o autor

## Slide 28: Código – Exemplo “Pisca-pisca”

## Slide 29: Simulador
Fonte: o autor

## Slide 30: Referências
ARDUINO HOMEPAGE. Disponível em: <https://www.arduino.cc/>. Acesso em: 31 de agosto de 2018.
  MONK, Simon. Programação com Arduino: começando com sketches. Porto Alegre: Bookman, 2013.

## Slide 31: EXEMPLOS: LED BLINK
Prof. Me. Pietro Martins de Oliveira

## Slide 32: EXEMPLOS: SINAIS ANALÓGICOS
Prof. Me. Pietro Martins de Oliveira

## Slide 33: Exemplo - Potenciômetro
Antes da eletrônica digital: sinais analógicos.
Potenciômetro:
  Resistência variável;
  Controla a corrente/tensão aplicada ao terminal central;
  Regula um sinal de maneira analógica.
Exemplo:
  Controlar a velocidade de acionamento de um conjunto de LEDs.
Fonte: commons.wikimedia.org

## Slide 34: Hardware Exemplo Potenciômetro
Fonte: o autor

## Slide 35: Software Exemplo Potenciômetro
byte ledPin[] = {2,4,6,8,10,13};
int ledDelay;
int potPin = 2;
void setup(){
for(int x=0; x<6; x++){
pinMode(ledPin[x], OUTPUT);
}
}

## Slide 36: Software (continuação) Exemplo Potenciômetro
void loop(){
ledDelay = analogRead(potPin);
for(int x=0; x<6; x++)
{
digitalWrite(ledPin[x], HIGH);
delay(ledDelay);
digitalWrite(ledPin[x], LOW);
delay(ledDelay);
}
}

## Slide 37: Referências
ARDUINO HOMEPAGE. Disponível em: <https://www.arduino.cc/>. Acesso em: 31 de agosto de 2018.
  MONK, Simon. Programação com Arduino: começando com sketches. Porto Alegre: Bookman, 2013.

## Slide 38: EXEMPLOS: SINAIS ANALÓGICOS
Prof. Me. Pietro Martins de Oliveira

## Slide 39: EXEMPLOS: VALORES ALEATÓRIOS
Prof. Me. Pietro Martins de Oliveira

## Slide 40: Exemplo - Aleatório
Valores aleatórios:
  Depende das circunstâncias incertas;
  Difícil de prever;
  Também conhecidos como valores randômicos.
Exemplo:
  Acionar três LEDs, cada um independente do outro;
  Os LEDs terão suas intensidades alteradas aleatoriamente.

## Slide 41: Hardware Exemplo Aleatório
Fonte: o autor

## Slide 42: Software Exemplo Aleatório
int ledPin1 = 9;
int ledPin2 = 10;
int ledPin3 = 11;
void setup() {
pinMode(ledPin1, OUTPUT);
pinMode(ledPin2, OUTPUT);
pinMode(ledPin3, OUTPUT);
}

## Slide 43: Software (continuação) Exemplo Aleatório
void loop() {
analogWrite(ledPin1, random(256));
analogWrite(ledPin2, random(256));
analogWrite(ledPin3, random(256));
delay(random(100));
}

## Slide 44: Referências
ARDUINO HOMEPAGE. Disponível em: <https://www.arduino.cc/>. Acesso em: 31 de agosto de 2018.
  MONK, Simon. Programação com Arduino: começando com sketches. Porto Alegre: Bookman, 2013.

## Slide 45: EXEMPLOS: VALORES ALEATÓRIOS
Prof. Me. Pietro Martins de Oliveira

## Slide 46: EXEMPLOS: LIQUID CRYSTAL DISPLAY
Prof. Me. Pietro Martins de Oliveira

## Slide 47: Exemplo - LCD
Display LCD
  Liquid Crystal Display;
  Existem diversos modelos/fabricantes p/ Arduino;
  Mais comum: 2 linhas × 16 colunas:
    Dezesseis caracteres por linha.
  4 bits ou 8 bits.
  Pinos básicos:
    RS: register select;
    E: enable;
    D0 a D7: bits p/ repre- sentação do caractere.
Fonte: flikr.com

## Slide 48: Hardware Exemplo LCD
Fonte: o autor

## Slide 49: Software Exemplo LCD
#include <LiquidCrystal.h> //Biblioteca LCD
//lcd(RS, E, D4, D5, D6, D7)
LiquidCrystal lcd(8,9,4,5,6,7);
int numRows = 2; //linhas
int numCols = 16; //colunas
int i = 0;
void setup(){
lcd.begin(numRows, numCols); //Início
lcd.clear(); //Limpa o LCD
}

## Slide 50: Software (continuação) Exemplo LCD
void loop(){
lcd.setCursor(0,0); //Ajusta o cursor
lcd.print("Arduino"); //Imprime
delay(1000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Rules");
delay(1000);
lcd.clear();
}

## Slide 51: Referências
ARDUINO HOMEPAGE. Disponível em: <https://www.arduino.cc/>. Acesso em: 31 de agosto de 2018.
  MONK, Simon. Programação com Arduino: começando com sketches. Porto Alegre: Bookman, 2013.

## Slide 52: ARDUINO
Prof. Me. Pietro Martins de Oliveira